Úkol číslo 5 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
Datum: 23. dubna 2008
Vypracoval: Radek Žemlička
Laboratorní podmínky: tlak: 982,6 hPa ; teplota 22,0 °C ; Vlhkost 51,1 %

Úkol: Naším úkolem je zjistit místní tíhové zrychlení v Brně.
Pomůcky: reverzní kyvadlo, závaží, program isespro.exe, program Origin, svinovací metr
Postup: Na reverzním kyvadle (tyčí se dvěma břity - jež jsou umístěny simetricky, každý v blízkosti jednoho konce tyče, na jejímž jednom konci je zavěšeno závaží s proměnnou polohou) měříme periodu kmitu pro dvě různé polohy kyvadla. Čili při prvním měřením prochází osa kyvu jedním břitem a při druhém, dryhým břitem . Zároveň měníme polohu závaží. Pro polohu závaží nahoře a dole naměříme různé hodnoty, které vyneseme do grafu. Vzniknou tak dvě křivky a z místa kde se protnou zjistíme hodnotu periody, kterou použijeme ve vztahu pro výpočet tíhového zrychlení:
                              (1)

Měření:

Vzdalenost závaží od břitu (cm)	Perioda kminu v poloze 1 (cm)	Perioda kminu v poloze 2 (cm)
2,5	1,9452	1,9857
3	1,9643	1,9896
3,5	1,9819	1,9938
4	1,9971	1,9977
4,5	2,0157	2,0022
5	2,0373	2,0059
5,5	2,0573	2,01
6	2,0793	2,0142
6,5	2,0972	2,0197
7	2,1222	2,0232

Po vynesení do grafu:

Místo, kde se se přímky protínají odpovídá souřadnicím:

poloha: - x = 3,909 cm
- y = (1,997 ± 0,003 s

Délka l mezi břity

Číslo měření	Délka l (cm)
1	98,90
2	99,00
3	98,95
4	99,00
5	98,85
6	98,90
7	99,00
8	99,00
9	99,95
10	99,90

l = (98,83 ± 0,01) cm

Úpravou vztahu (1) získáváme rovnici pro výpočet tíhového zrychlení:
(2)

Dosazením získáváme hodnotu : 9,78355m..s-2

Závěr:

 ve srovnání s tabukovou hodnotou se náš výsledek liší 0,3% , takže měření můžeme považovat za zdařilé.