Úloha č. 4: Měření hustoty, viskozity a povrchového napětí kapalin
Datum: 19.3. 2008
Vypracoval: Radek Žemlička
Laboratorní podmínky: t = 23,3°C, p = 980,2 hPa, vlhkos 22,9%

a) Úkolem je změřit viskozitu vody pomocí Mariottteovi láhve. To
je nádoba s kapilárou pro výtok kapaliny a jinou trubicí ponořenou do kapaliny a vedoucí
zátkou z láhve ven. Je tím zajištěn konstatní tlak v místě výtoku.
Nechť V je objem kapaliny (m její hmonost) , který proteče trubicí délky
L a poloměru R za dobu t při tlakovém spádu p = p1 − p2 mezi konci trubice. Pak paltí vztah:

(1)

kde ρ je hustota vody a η hledaná viskozota.

Měření:

R = (0,570 ± 0,001) mm
L = (165,0 ± 0,5) mm

h1 a h2 byly měřeny katetometrem:
h1 = 104,8 mm
h2 = 29,1 mm

čas byl měřen stopkami
t = 600 s

hmotnost nádoby s kapalinou a bez kapaliny (tedy výsledná hmotnost kapaliny m) byla v tomto a ve všech dalších případech měřena digitálními vahami MJ – 300. Na všechna měření byl použitý stejný rozzah, kterému odpovídá odchylka 10 mg.
M = (109,30 ± 0,01) g

Výsledek:

Na základě vztahu (1) a zákona přenosu chyb vyšla naměřená viskozita:

η = (1,11.103 ± 2,4.105)

b) Měříme dobu, za kterou z Englerova viskozimetru vyteče stanovené množství lihu a vody, tím
dostaneme viskozitu v Englerových stupních E, kinematickou viskozitu získáme z Voegelova
vzorce

 (2)

Objem vytečené kapaliny:
V = 200 ml

Doba výtoku lihu (měřena třikrát)
tlíh = (75,2 ± 0,4) s
tvoda = (70,4 ± 0,3) s

Pro dynamickou viskozitu platí , kde je hustota lihu nameřená v úkolu c)

η = (1,19.103 ± 3,2.105)

c) Měření hustoty lihu pyknometrem
Pyknometr je nádoba o známém objemu, která má v uzávěru kapiláru, terá odvádí přebytečné
množství kapaliny při zavírání pyknometru.Pro hustotu lihu ρl platí:

(3)

Hustota známé kapaliny (voda 20°C)	998,205kg.m-3
Hustata vzduchu	1,176 kgm-3
Hmotnost pyknometru s lihem	(65,120 ± 0,01) g
Hmotnost pyknometru s vodou	(74,551 ± 0,01) g
Hmotnost pyknometru	(23,710 ± 0,01) g

Výsledná hustata lihu:

ρl = (772,3 ± 0,1) kg.m-3

d) Měření hustoty lihu Mohrovými vážkami
Mohrovy vážky jsou nerovnoramenné váhy, na jejichž jednom konci je zavěšeno ponorné tělísko.
Jsou vyvážovány závažími o hmotnostech v poměru 100/10/1, která leze zavěsit na rameno
rozdělené na 10 dílků. Nejprve ponoříme ponorné těleso do kapaliny o známé hustotě (voda),
a vyvážíme, poté jej ponoříme do lihu, jehož hustotu chceme zjistit, a vyvážíme.

Pro výpočet hustoty lihu je možné použít vztah

(4)

kde Ml a Mvoda jsou momenty závaží vzhledm k ose vyvažující ponořené těleso.
Vzhledem k tomu, že nás zajímá pouze jejich poměr, nemusíme hmotnosti závaží ani délky ramene závaží vyjadřovat pomocí základních jednotek a stačí počítat s dílky.
Pro líh:

dílek	hmotnost závaží
5	5,026 ± 0,010
3	5,027 ± 0,010
1	0,617 ± 0,010

Pro vodu:

dílek	hmotnost závaží
9	5,026 ± 0,010
1	5,037 ± 0,010

   Pl = (836,0 ± 1,0 ) kg.m-1

e) Měření povrchového napětí vody a lihu odtrhávací metodou
Měříme pomocí torzních vah, na jejichž ramenu je zavěšena speciální hrazdička. Nejprve vyvážíme
hrazdičku tak, aby se volně vznášela těsně pod hladinou. Poté zvyšujeme odtrhovou sílu až do
okamžiku odtržení hrazdičky.
Povrchové napětí získáme ze vztahu:

(5)

kde jsou údaje naměřené na torzních vahách ( je hmotnost vyvažující hrazdičku těsně pod hladinou a hmotnost vyvažující hrazdičku těsně po odtrhnutí). Délka drátu hrazdičky je . Výslednou odchylku dostaneme s besselovho vztahu.

Líh		Voda
m1[mg]	m2[mg]	m1[mg]	m2[mg]
42,0	124,0	49,5	286,0
42,5	124,0	48,5	287,0
42,0	123,0	47,5	286,0
43,0	123,5	48,5	286,0
44,0	123,5	48,0	286,0
44,0	123,5	48,0	285,0
43,0	123,5	48,5	287,0
43,5	124,5	47,5	287,0
43,5	123,5	51,0	284,0
43,0	124,0	51,0	283,0
43,05 ± 0,56	123,7 ± 0,34	48,8 ±1,0	285,7 ± 1,0

  σlih = 0,0292 ± 0,0021 N.m-1
  σvoda = 0,0854 ± 0,0012 N.m-1

Závěr:	Několika metodami jsme měřili hustotu a viskozitu lihu a vody, přičemž výsledky vždy přibližně odpovídali tabulkovým hodnotám.