Úloha č. 8: Měření Poissonovy konstanty
Vypracoval: Radek Žemlička
Datum: 20.3.2008

Laboratorní podmínky:
Teplota v místnosti: 21,6 °C
Vlhkost vzduchu 51 %
Tlak v místnosti byl určen rtuťovým tlakoměrem Výška rtuťového sloupce byla h = 721 ± 0,06 mm. Jelikož je hustota rtuti při dvaceti stupních celsia ρ = 13546 kgm-3 . Tomu odpovídá přibližně tlak v místnosti p = h . ρ . g = 95778 Pa.

1. Nejprve bylo za úkol změřit poasonovu konstantu vzduchu Clément-Desormesovou metodou. Metoda je založena na vyhodnocení parametrů děje sestávající z izotermického stlačení,
adiabatické expanze a izochorického ohřevu měřeného plynu.

K dispozici byla velká těsná skleněná nádoba odělená od okolí ventily pro tlakování ruční pumpičkou, pro měření tlaku uvnitř nádoby a pro rychlé vypouštění natlakovaného vzduchu.

Poissonovu konstantu můžeme vypočítat pomocí vztahu

%kappa = {ln{{p_0 + k cdot h_1} over p_0}} over {ln{{p_0 + k cdot h_1} over {p_0 +k cdot h_2}} }	(1)

který při malé změně tlaku ve srovnání s tlakem atmosférickým přejde do tvaru

%kappa = {h_1 over {h_1 - h_2}}	(2)

(k je konstantou úměrnosti výšky sloupce kapaliny na vůči tlaku – v našem případě je k rovno součinu hustoty vody a tíhovému zrychlení, tedy 9807 kg.m.s-2)

Pro měření tlaku v nádobě byla použita U trubice opatřena tlakoměrem. Současně byl čidlem měřen el. proud v závislosti na změně tlaku I=I0+cΔp, kde c je konstanta úměrnosti, která však v konečnách algebraických úpravách zmizí a I0=4,13mA.
Poissonovu konstantu tedy vypočítáme dosazením tohoto vztahu do vztahu

%kappa = {ln {p_1 over p_0}} over {ln {p_1 over p_2}}	(3)

(h11 je výška vodního sloupce v pravé trubici v mm vtažená k měřidlu, jež je součástí aparatury, h12 výška v levého vpdního slouce, h1 je jejich rozdíl, h2x analogicky to samé.

h11 (mm)	h12 (mm)	h1 (mm)	h21 (mm)	h22 (mm)	h2 (mm)	κ podle (1)	κ podle (2)	κ (1) odch	κ (2) odch
133	-125	258	36	-30	66	1,3391841	1,34375	0,02826	0,02451
211	-204	415	54	-48	102	1,3188925	1,32587	0,00796	0,00664
289	-282	571	70	-64	134	1,2975615	1,30663	0,01336	0,01259
327	-319	646	81	-75	156	1,3076896	1,31836	0,00323	0,00086
375	-368	743	90	-84	174	1,2939790	1,3058	0,01694	0,01343
114	-107	221	27	-21	48	1,2743028	1,27745	0,03662	0,04177
235	-228	463	63	-56	119	1,3376471	1,34593	0,02672	0,0267
423	-416	839	103	-96	199	1,2973357	1,31093	0,01358	0,00829
218	-211	429	56	-50	106	1,3208985	1,32817	0,00997	0,00894
233	-215	448	59	-52	111	1,3217487	1,32937	0,01082	0,01014
					průměr	1,3109240	1,31923

							st.kv.od.	0,00684	0,00675

Podle vztahu (1) κ = 1,310 ± 0,007
Podle vztahu (2) κ = 1,319 ± 0,007

Vidíme, že oba dva výsledky se liší jen velmi málo a jsou velmi blízko tabulkovým hodnotám 1,400. Zmíněná zjednoduššení jsme si tedy mohlo dovolit

Měření tlaku na základě změny proudu:

I1 (mA)	I2 (mA)	κ	odchylka
8,17	5,15	1,337755	0,019685
10,7	5,73	1,321943	0,003872
13,1	6,23	1,305691	0,012379
14,3	6,59	1,319083	0,001013
15,8	6,87	1,30685	0,011221
7,64	4,86	1,262595	0,055476
11,5	6,01	1,342454	0,024384
17,4	7,25	1,30741	0,01066
10,8	5,79	1,331349	0,013279
11,1	5,92	1,345572	0,027502
	průměr	1,31807

		st.kv.odch	0,008166

   κ = 1,318 ± 0,008

2.Měření Poissonovy konstanty z rychlosti zvuku v plynu
Pro ideální plyn platí pro rychlost zvuku vztah

c = sqrt(%kappa cdot p over %rho)	(4)

%kappa = (%lambda cdot f )^2 cdot %rho over p	(5)

kde p je atmosférický tlak a ρ je hustota vzduchu (p=95778 Pa, ρ=1,142kgm-3)
Rychlost zvuku určíme z vlnové délky stojatého vlnění v rezonanční trubici. Při posouvání pístu v
trubici zaznamenáváme polohu jednotlivých maxim.Rozdíl mezi dvěma nejbližšími polohami
maxim je polovina vlnové délky. Polohy maxim měříme pro několik různých frekvencí. Pro každou
frekvenci zjistíme příslušnou hodnotu vlnové délky metodou nejmenších čtverců.

Poloha maxim (v cm) při daných frekvencích:

f = 947,4Hz	f = 1203,3 Hz	f =1700,0Hz
96,9	102,5	108,3
78,6	88,6	98,1
60,5	74,7	88
42,6	59,4	78
24,4	45,2	67,8
	33,9	57,7
		47,5
		37,4
		27,2
		17

Příslušné hodnoty vlnových délek
f (Hz)	λ /2(cm)	c (m.s-1)	κ
947,4	18,2	344,8536	1,417979
1203,3	15,3	368,2098	1,616557
1700	10,2	346,8	1,434031
		průměr	1,489522

  κ = 1,49

Závěr: Vidíme, že ze všech měření v prvním úkolu vychází poissonova konstanta téměř shodně se svoji tabulkovou hodnotou. V případě druhého úkolu je již výsledek méně přesný, to však může být zapříčiněno nedostatkem času při měření a tím pádem malým počtem měření.