Úkol číslo 10: Měření elektrického napětí a proudu
Datum: 9. dubna 2008
Vypracoval: Radek Žemlička
Laboratorní podmínky: tlak: 97,6 kPa ; teplota 23,6 °C ; Vlhkost 30,5 %

Úkol: Úkolem bylo určit tepelnou vodivost sádrokaronové desky přímo ze základníh vztahu pro tepelnou vosivost:

Q = %lambda {s over l} (t_1 - t_2)%tau

kde Q je teplo dodané tělesu za čas τ plochou S, které protéká tělesem délky l, viz obrázek:
t1 a t2 jsou teploty příslušící jednotlivým částem tělsesa a λ je součiniteltepelné vodivosti, který chceme určit.

Pomůcky: Dvě téměř identické sádrokartonové desky, topící fólie s odporovým drátem, zdroj s měnitelným napětím a proudem, dva chladiče připojené na vodovodní kohoutek, pět termočlánků, počítač s potřebným softwarem pro obsluhu termočlánků.

Teorie:
Ze vztahu Q = %lambda {s over l} (t_1 - t_2)%tau vyjádříme λ:

%lambda = {Q l} over {S %tau (t_1 - t_2)}

Jelikož Q.Τ -1 je výkon který lze vyjádřit jako součin napětí U a proudu I, který dodáváme tepelné fólii, získává náš vztah tvar:

%lambda = {U I l} over {S (t_1 - t_2)}

Abychom si byli jisti, kolik tepelné energie je desce dodáváno přiložíme druhou desku stejného tveru a ze stejněho materiálu k druhé straně tepelné fólie. Aparatůra pak vypadá takto:

Tím pádem musíme ještě vztah pro výpočet tepelné vodivosti podělit dvěma, čli výslednu tepelnou vodivost vypočítáme jako:

%lambda = {U I l} over {2 cdot S (t_1 - t_2)}

Mezi chladič 1 a desku 1, desku 1 a topné těleso, topné těleso a desu 2, desku 2 a chladič 2 byla umítěna tepelná čidla Č1 Č2 Č3 Č4. Do toného tělasa (fólie) byl puštěn elektrický proud. Teplota v okolí tepelných čidel byla zaznmenávána pomocí napěťového převodníku. Bylo potřeba počkat až se teplota ustálí a pak byly odečteny hodnoty veličin, které nás zajímaly.

2)Vlastní měření:

Na čidlech Č1 - Č4 byly naměřeny následující hodnoty napětí. Jelikož napětí blížící se 0 odpovídá okolní teplotě a každě 4 mV odpovídá teplotnímu rozdílu 100°C, odpovídají naměřeným hodnotám napětí rovněž následující hodnoty teploty:

čidlo	U (mV)	t (°C)
Č1	0,3479	14,8
Č2	1,96997	72,75
Č3	2,24512	74,7
Č4	0,24854	17,29

Chyba napěťového převodníku pro užitý rozsah 0,05 V je 0,04% z FSR(full scale range) + LSB (Least Significant Bit ). to je přibližně 0.02 mV.
I když teploty u deseky 1 a desky 2 byly rozdílné, rozdíly teplot u fólie a chladičů byly připližně stejné. Zprůměrujeme-li tedy hodnoty a aplikujeme-li zkákon přenosu chyb na hodnotu tepelného rozdílu, vyjde nám:

t1-t2 = 57,33 ± 0,07

Napětí U na tepelném zdroji bylo měřeno přístrojem MIT 380. Chyba měření timto přístrojem je udána jako: 100.10-6 MH+20.10-6 MHMR, kde MH je naměřená hodnota a MHMR je rozsah

U = 36,410 ± 0,004 V

Proud I byl naměřen:

I = 1,772 ± 0,002 A

Dále byly měřeny rozměry obou desek, z nichž každý byl měřen čtyřikrát

Pro desku 1:
Strana a = 200,5 ± 0,1 mm

Strana b = 200,34 ± 0,06 mm
Šířka – resp délka l = 12,57 ± 0.07mm

Pro desku 2:
Strana a = 202,26 ± 0,08 mm
Strana b = 206,34 ± 0,02 mm
Šířka – resp délka l = 12,58 ± 0.08 mm

Pro naše účely výsledky sprůměrujem tak, že nadále budeme počítat pouze s jednou deskou

Podle vztahu

%lambda = {U I l} over {2 cdot S (t_1 - t_2)}

a podle zákona šíření chyb vychází tepelná vodivost

λ = 0,170 ± 0,05

Závěr:

Zjistili jsme tepelnou vodost sádrokartonové desky a výsledná hodnota odpovídá alespoň přibližně tabulkovým hodnotám