Úkol číslo 6 Měření modulu pružnosti pevných látek
Datum: 30. dubna 2008
Vypracoval: Radek Žemlička
Laboratorní podmínky: tlak: 972,6 hPa ; teplota 23,0 °C ; Vlhkost 60,1 %

Úloha měla dvě části:

Měření modulu pružnosti z průhybu plného obdélníkového nosníku

Pomúcky: Obdélníkový nosník, měřič průhybu, závaží, váhy, stopky, olovněná koule, drát, posuvné
měřidlo, mikrometr.

Postup: Nosník s navlečeným třmenem položíme na břity stojanu. Třmen umístíme doprostřed do kontaktu s indikátorovým úchylkoměrem, Třmen postupně zatěžujeme a odečítáme velikost prohnutí nosníku v závislosti na působící síle.

Youngův modul pružnosti E získáme ze vztahu
 E = {F l^3} over {4 y a^3 b}	(1)
v našem případě
E = {mgl^3} over {4ya^3 b} = {gl^3} over {4{y over m}a^3 b}	(2)

kde a,b,l jsou rozměry nosníku, m celková hmotnost závaží a y průhyb nosníku a y/m je tedy směrnice přímky lineární regrese grafu závislosti průhybu nosníku na hmotnosti.

Měření: Nejprve naměříme hmotnost závaží. K tomu byly využity váhy MJ – 300, jejichž přesnost je 0.01g
Bylo použito celkem deseti závaží.

Číslo závaží	Hmotnost (m) závaží
1	99,657
2	99,648
3	98,987
4	99,749
5	99,774
6	99,685
7	99,649
8	99,395
9	99,421
10	99,142

Pokud použijeme metodu výpočtu střední kvadratické odchylky na naše naměřené hodnoty, dostaneme výsledek 0,7, což je dost malé číslo, abychom u všech závaží uvažovali pouze jejich průměrnou hodnotu. Jelikom máme ale k dispozici výpočetní techniku pro kterou není žádný problém pracovat s množsvým různých čísel, není potřeba se takovéhoto zjednodušení dopoštět.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé průhyby vzhledem ke hmotnost na nosníku.

m na nosníku (g)	y (mm)
99,657	0,555
199,305	1,111
298,292	1,662
398,041	2,221
497,815	2,778
597,500	3,335
697,149	3,896
796,544	4,448
895,965	5,002
995,707	5,560

Naměřené hodnoty si vyneseme do grafu a lineární regresí určíme y/m.

y/m = (0,00559 ± 0,00002) m/kg

Na sjištšní geometrických rozměrů nosníku byla použita tato měřida: Pro rozměr l svinovací metr, pro b posuvné měřítko a pro a mikrometr. Výslednky shrnuj následující tabulka:

číslo měčrení	l [cm]	b [mm]	a [mm]
1	94,95	28,8	4,49
2	94,90	28,7	4,51
3	94,90	28,5	4,51
4	94,93	28,5	4,52
5	94,88	28,8	4,51
průměr s chybou:	94,91 ± 0,06	28,7 ± 0,3	4,51 ± 0,02

Dosazením výsledků do vztahu (2) a využitím zákona o šíření chyb nám vychází Youngův mondul pružnosti:

E = (1,4 ± 0,1) . 1011 Pa

Měření modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou

Na drátě délky l a poloměru r máme zavšenou hmogenní kouli o hmotnosti m a poloměru R
Pro zjištěni modulu pružnosti v torozi G drátu využijeme vztah:

G = {8 %pi l J} over {r^4 T^4}	(3)

kde T je doba jednoho kmitu koule kolem své osy procházející drátem a J je moment setrvačnosti koule, který vypočteme na základě vztahu:

J = 2 over 5 m R^2	(4)

Délku homogenního drátu l jsme změřili svinovacim metrem, jeho d průměr mikrometrem
a průměr koule D posuvným měřítkem.

	D [mm]	l [cm]	d [mm]
	99,62	23,15	1,98
	99,60	23,10	2,00
	99,62	23,15	1,99
	99,61	23,00	1,96
	99,62	23,10	1,97
Prumer s odchylkou	99,61 ± 0,02	23,10 ± 0,1	1,98 ± 0,03

Hmotnost m koule byla stanovena výrobcem na 5905 g
Podle vztahy (4) má koule moment setrvačnosti J = 0,00585 ± 0,00005 kg.m3

Pro změření peroidy T jsme kouli úhlově natočíme kolem svislé osy a uvolnili, načež kole začla konat torozní kmity. Změřili jsme dobu, za kterou koule vykoná čtyři kmity. Toto měření jsme provedli desetkrát.

4 periody [s]
11,63
11,69
11,62
11,69
11,50
11,50
11,69
11,34
11,53
11,60

 T = (2,80 ± 0,08) s

Po dosazení naměřených hodnot do vztahu (3) zjišťujeme, že

G = (280 ± 2).106 Pa